2021年摩托车认证实施细则制修定说明

《强制性产品认证实施规则 摩托车》（CNCA-11-02:2021）（以下简称新版实施规则）已经发布，并将于2021年7月1日实施，替代《强制性产品认证实施规则 摩托车车》（CNCA-C11-02：2014）。

我中心依据新版规则和已发布的强制性产品认证通用实施规则要求，制定了CQC-C1102-2021《强制性认证产品认证实施细则 摩托车》（以下简称新版实施细则），替代CQC-C1102-2014《强制性产品认证实施细则 摩托车》。现将新版细则制修订情况明确如下：

一、主要制修订内容

1、认证模式调整

（1）型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查（初始工厂检查）+获证后监督

（2）型式试验（单车认证）

2、减少证书

新版单元划分将证书在不影响标准判断的基础上最大限度的粗化，调整单元划分原则，减少同一单元划分的影响因素，依据“车辆型式”进行划分；增加“相同生产者（制造商）、不同生产厂生产的相同产品”可以划分到同一车辆型式，并在同一单元进行认证的规定；

3、依据规则调整依据标准

去掉GB 14023车辆、船和内燃机  无线电骚扰特性  用于保护车外接收机的限值和测量方法

依据标准调整为现行执行标准，项目名称调整、增加：

GB 20075   摩托车乘员扶手和脚踏

GB 9743    轿车轮胎

GB 9744    载重汽车轮胎

GB 9656-2021  机动车玻璃安全技术规范

4、实现CCC证书电子化

向认证委托人提供纸质版和/或电子版CCC证书，并保证电子版CCC证书与纸质版CCC证书一致，同时具备电子证书在线验证的能力。

5、增加获证车型脉络表要求

生产者（制造商）产品脉络表

二、实施细则新旧版主要差异内容

具体内容详见下表。

摩托车实施细则新旧版主要差异内容

| 序号 | 章条编号 | 细则2014版 | 细则2021版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0引言 | 中国质量认证中心（以下简称CQC）的质量手册、程序文件、作业指导书等有关要求 | 中国质量认证中心（以下简称CQC）的公开文件要求 |
| 2 | 3 认证依据标准 | 当需增加新适用标准或使用标准的其他版本及条款时，... | 当需增加、减少适用标准或使用标准的其他版本及条款时，.. |
| 3 | 4认证模式 | 型式试验+初始工厂检查（企业质量保证能力和产品一致性检查）+获证后监督 | （1）型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查（初始工厂检查）+获证后监督 （2）型式试验（单车认证） 每辆摩托车均进行型式试验。 CQC依据本细则附件2《摩托车单车认证管理要求》执行。 |
| 4 | 4认证模式 | （1）通过市场/生产现场抽取样品等方式获取真实的试验样品； （2）采取预先不通知方式的跟踪检查/飞行检查 （3）增加获证后监督的频次； （4）增加检测/检查的覆盖面，提高发现不合格的概率。 | （a）通过市场/生产现场抽取样品等方式获取真实的试验样品； （b）增加获证后监督的频次； （c）增加检测/检查的覆盖面，提高发现不合格的概率。 |
| 5 | 5认证单元划分 | 原则上，摩托车产品按照认证委托单元进行认证委托，同一委托单元的车辆应符合 “变型”的条件并满足“车辆型式”的要求。 认证委托单元划分依据产品实施规则《附件2：摩托车产品强制性认证单元划分》的要求执行。 认证委托人依据单元划分原则提出认证委托，CQC在审核相关资料后与认证委托人最终确定认证委托单元划分。 摩托车单车认证委托的产品不进行单元划分，以型号和具体车辆识别 代码为单位颁发证书。 | 摩托车产品的单元划分依据实施规则第5条执行。 |
| 6 | 6.1认证委托的提出和受理 | 摩托车产品的认证委托和受理依据产品实施规则第6.1条的要求执行。 认证委托人根据CQC的认证流程和要求提交认证委托资料，认证委托人应对提交认证委托资料的真实性和合法性负责。 有下列情形之一的不予受理： (1)认证委托人、生产者（制造商）、生产企业的注册证明材料中，经营范围未覆盖认证产品；法律证明材料缺失； (2)其他法律法规规定不得受理的情形。 | 依据《实施规则》第6.1条的要求进行认证委托的受理和实施，相关时限要求执行本细则7.5条要求。 认证委托人根据CQC的认证流程和要求提交认证委托资料，认证委托人应对提交认证委托资料的真实性和合法性负责。 有下列情形之一的不予受理： (1)认证委托人、生产者（制造商）、生产企业的注册证明材料中，经营范围未覆盖认证产品；法律证明材料缺失； (2) 不满足国家产业政策要求； (3) 列入国家信用信息严重失信主体相关名录； (4)其他法律法规规定不得受理的情形； |
| 7 | 6.2 认证委托资料 | 委托人应在认证委托意向受理后,按本细则附件1:《认证委托资料清单》的要求提供有关认证委托资料。 ..... | 依据《实施规则》6.2条的要求，认证委托人应在认证委托意向受理后,按本细则附件4《认证委托资料清单》的要求提供有关认证委托资料。 ..... 必要时，对认证实施中免予企业质量保证能力和产品一致性检查的生产企业，CQC可要求认证委托人提交生产企业有关企业质量保证能力和产品一致性控制的自我评估报告。 |
| 8 | 6.3实施安排 | 其中规定了CQC与认证委托人约定双方在认证实施各环节中的相关责任和安排。 | 其中规定了CQC与认证委托人约定双方在认证实施各环节中的相关责任和安排，认证委托人应如实的提交相关认证资料、及时的将型式试验样品送达指定实验室并配合检测试验、交纳相关费用。 |
| 9 | 6.4认证流程 | 摩托车产品正常认证流程为： | 摩托车产品基本认证流程为： |
| 10 | 6.4认证流程 | “非正常认证流程为：摩托车产品未按正常认证流程进行型式试验而直接提供型式试验报告的；未完成认证产品型式试验而进行工厂检查的。 未按正常认证流程进行型式试验而直接提供型式试验报告的，需所有检测项目的检测结果全部符合标准要求且型式试验样品一致性审查通过后，方可判定型式试验结果合格；未完成认证产品型式试验而进行工厂检查的，认证委托人需向CQC提出申请，经批准后可同时进行。 | 删除 |
| 11 | 7.1型式试验 | / | 依据《实施规则》7.1条要求，型式试验以认证委托单元为基础进行，具体型式试验要求见本细则附件5《型式试验方案》 单车认证具体要求见本细则附件2要求。 |
| 12 | 7.1.1型式试验方案 | CQC受理认证委托并进行资料审核，确定试验方案后，方可进行型式试验。 型式试验方案包括型式试验的全部样品要求和数量、检测标准项目、实验室信息等。 认证委托人在国家认监委指定范围内可自行选择实验室，试验方案的制定应征询认证委托人及实验室的意见。 型式试验应以认证委托单元为基础进行，型式试验方案参见本细则附件2:《摩托车产品型式试验方案》。 | CQC受理认证委托并进行资料审核，确定试验方案后，方可进行型式试验，试验方案通过CQC工作网站下达给认证委托人及指定实验室。 型式试验方案包括型式试验的全部样品（含附件、配件）要求和数量、检测标准、检测项目、实验室信息等。 认证委托人可自行选择国家认监委指定实验室，CQC制定型式试验方案并征询认证委托人及实验室的意见。 对A类和B类企业的认证委托人，CQC在评估认证委托人能力及认证产品整体风险的前提下，按照委托人的意愿，与认证委托人签订认证服务合同，可在产品的概念设计阶段开始介入并实施产品认证，根据企业的设计流程、试制和试验能力，制定专属认证方案，使产品认证过程与产品设计过程同时进行。 |
| 13 | 7.1.2型式试验样品要求 | 型式试验的样品要求应满足产品实施规则7.1.2条相关内容要求。 原则上，同一“车辆型式”下，型式试验项目中涉及车辆结构和技术参数相同的可根据具体情况只进行1次试验；若执行标准有具体要求时，可依据标准内容进行扩展；同一“车辆型式”下有多个认证产品时，差异部分应补充试验。 依据国家认监委发布的相关规定文件及产品实施规则7.3的要求，对已获得强制性产品认证或国家认监委承认的自愿性产品认证的部件、总成，仅需确认装车的部件、总成规格型号与证书的一致性以及该证书的有效性，无需随车送样检测或追加工厂检查。 生产现场或市场抽样检查或检测时，认证委托人、生产者（制造商）、生产企业应积极配合，从合格产品中抽取样品，同型号样品至少抽取2个样本，其中1个封样留存至试验完结或进行复验。 | 型式试验的样品要求应满足产品《实施规则》7.1.2条相关内容要求。必要时，CQC将根据生产企业实际和企业分类管理情况，采取现场抽样的方式获得样品送往指定的实验室。 样品的选取以同一车辆型式为基础，结合相关标准中的试验免除要求，同一型式的型式试验项目可选取一个样品；不能判定为同一车辆型式的项目应分别选取样品，综合所有检测项目对应的试验样品，确定总的样品数量和要求。 认证委托人应保证其提供的样品与实际正常生产的产品一致，单车认证时应保证实车与申报的相关车辆信息一致，认证机构和/或实验室应对认证委托人提供样品的真实性进行审查。实验室对样品真实性有疑义的，应当向认证机构说明情况，并做出相应处理。 |
| 14 | 7.1.3型式试验项目及要求 | 型式试验项目见本细则附件3：《型式试验依据标准及试验项目》，不同类型、不同结构状态的摩托车应符合其中相关条款的要求。 | 依据《实施规则》7.1.3条及本细则附件 1要求，不同类型、不同结构状态的摩托车应符合其中相关条款的要求，具体见本细则附件5。 对于同一生产者（制造商）在不同生产场地、不同生产者（制造商）在同一生产场地生产的同一型号产品，在确保生产一致性的前提下，CQC 可根据申请认证产品特点及认证风险控制原则，减免认证产品相同部分的试验项目。 |
| 15 | 7.1.4型式试验的实施 | 型式试验依据产品实施规则7.1.4条的要求进行，相关时限依据本实施细则7.5条要求进行。 | 依据《实施规则》7.1.4条的要求进行型式试验，相关时限依据本实施细则7.5条要求进行。 如生产企业具备《强制性产品认证实施规则生产企业检测资源及其他认证结果的利用要求》（CNCA-00C-004）和认证标准要求的检测条件，CQC可利用生产企业检测资源组织实施生产现场抽样检测（或目击检测），并由指定实验室出具检测报告，具体要求及程序参考本细则附件6《生产企业资源利用》的相关规定。 对于已获得强制性产品认证（含自我声明）的产品，应核对其有效后承认其结果。对于承认其他合格评定结果的依据本细则7.3条要求执行。 |
| 16 | 7.1.4型式试验的实施 | / | 在型式试验中，由于特殊原因不便于提供样品进行实物试验时或简单项目可以采用资料审查通过时，认证委托人可向认证机构提出申请，经认证机构和实验室判定符合标准要求的可采取用资料审查的方式代替实物试验。 |
| 17 | 7.1.5型式试验报告 | 型式试验结束后，实验室应及时向CQC、认证委托人出具型式试验报告。认证委托人应确保在获证后监督时能够向CQC和执法机构提供完整有效的型式试验报告。 | 型式试验结束后，实验室应及时向认证机构、认证委托人出具型式试验报告。型式试验报告应包含对认证单元内产品与认证相关信息的描述。认证委托人应确保在获证后监督时能够向认证机构和执法机构提供完整有效的型式试验报告。 |
| 18 | 7.2 | 初始工厂检查 初始工厂检查为认证机构对 | 企业质量保证能力和产品一致性检查（初始工厂检查） 依据《实施规则》7.2条，企业质量保证能力和产品一致性检查（初始工厂检查）为认证机构对 |
| 19 | 7.2.1基本原则 | 对于生产企业搬迁等需要初始工厂检查的情况，原则上按照企业分类中的B类企业下达工厂检查任务和检查方案 | 对于生产企业搬迁等需要初始工厂检查的情况，原则上按照企业分类中的B类企业下达工厂检查任务和检查方案，企业实际分类不做调整 增加： 初始工厂检查在企业申请认证第一张CCC认证证书时进行，当增加新的车辆类型时（L1、L2、L3、L4、L5），涉及生产条件变化时，增加工厂检查。 对于已获认证的生产者/生产企业，认证机构可对企业质量保证能力和产品一致性检查的时机和内容适当调整简化，具体执行见本细则7.3条。 对于已经获得同类摩托车CCC证书的生产者，在同一生产者内搬迁或新建生产企业时，如声明符合相关法律法规规定、质量管理体系健全、产品符合标准要求，认证机构可“先发证后审厂”，在发证后三个月内完成企业质量保证能力和产品一致性检查。 日常跟踪检查应在认证批准后12个月内完成，以维持认证证书的有效状态。 |
| 20 | 7.2.2.2生产一致性工厂检查 | 删除：对于未按正常认证流程进行型式试验而直接提供型式试验报告的，CQC将在生产一致性现场检查时，追加产品实施规则附件4附录1产品结构及技术参数一致性审查中第1.1、1.2和1.3条审查，增加的人日数以实际检查时间为准。 |  |
| 21 | 7.2.4工厂检查结果 | 对于已获得国家认监委承认的相关机构颁发的质量管理体系认证证书的工厂，可承认质量管理体系认证中与质量保证能力审查相同部分的结果，并减免审查人日数。 对已获得强制性产品认证的零部件和系统，仅需确认装车的零部件规格型号与证书的一致性及该证书的有效性； 对已获得国家认监委发布的自愿性产品认证的零部件和系统，仅需确认装车的零部件、系统和单独技术总成规格型号与证书的一致性及该证书的有效性。 具体的实施要求参考CQC相应的程序文件。 | 工厂检查结论通常分为“工厂检查通过”、“书面验证通过”、“现场验证通过”、“工厂检查不通过”四种。其中，“书面验证通过”指存在不符合项，工厂在规定的期限内采取纠正措施，报CQC书面验证有效后，工厂检查通过；“现场验证通过”指存在不符合项，工厂在规定的期限内采取纠正措施，CQC现场验证有效后，工厂检查通过。 工厂检查不符合项分为一般不符合项和严重不符合项两类。其中，一般不符合项指可能对产品认证质量产生轻微影响的不符合项；严重不符合项指认证产品在生产制造或检验过程中产生严重的质量问题，以及产品结构、关键件等与认证批准结果不一致且较为严重的不符合项。 |
| 22 | 7.5认证时限 | 一般每个生产企业的生产一致性控制计划的审查时间为0.5～2个人日. 生产一致性现场检查时间为每一个车辆型式2-4个人日，工厂检查存在不合格项，可允许限期（不超过3个月）整改。 生产一致性控制计划执行报告审查的时间为每个车辆型式0.5-1人日。 / | 一般每个生产企业的生产一致性控制计划的审查时间为0.5～2个人•日，最多不超过2人•日 生产一致性现场检查时间为一般情况下为2～4人•日，每增加一个车辆型式增加1～2人•日，每个生产企业最多不超过12人•日，工厂检查存在不合格项，可允许限期（不超过3个月）整改。涉及委托加工生产时，增加现场检查0.25～1人•日数。 生产一致性控制计划执行报告审查的时间为每个车辆型式0.5～1人•日，每生产企业最多2人•日。 对获证后的跟踪检查一般情况下为2～4人•日，每增加一个车辆型式增加1～2人•日，每个生产企业最多不超过6人•日，发现的不符合项应在3个月内完成整改，否则，跟踪检查不通过。涉及委托加工生产时，增加现场检查0.25～1人•日数。 |
| 23 | 8.2生产现场抽取样品检测或者检查 | / | CQC依据《实施规则》8.2条执行。 |
| 24 | 8.2.1生产现场抽取样品检测或者检查原则 | 生产现场抽取样品检测或者检查至少覆盖认证车辆类型（L1、L2、L3、L4、L5）。 | 生产现场抽取样品检测或者检查覆盖获证认证车辆类型。 |
| 25 | 8.2. 2生产现场抽取样品检测或者检查内容 | 抽样要求：按车辆型式在合格品中（包括生产线、仓库或口岸）随机抽取样品。 检测或者检查的内容：产品一致性核查（与型式试验的样品、申报车辆结构和技术参数的一致性）、整车非破坏性试验（车辆识别代号 (VIN)、排放、前照灯发光强度等项目）及生产一致性控制计划中生产企业具备相关检测能力的试验项目。 | 检测或者检查的内容：CQC根据企业分类管理及认证风险情况，制定年度或特殊生产现场抽样检测方案，方案应包括抽样/封样要求、检测标准及项目和检验检测机构信息等。检测项目应按照国家认监委技术专家组的相关技术决议执行，需要时也可视风险，增加抽样检测项目或减少抽样检测的样品数量。 由CQC指定人员在工厂生产线、仓库或口岸（仅限境外获证工厂）等地，按抽样检测方案抽取样品，抽取的样品应是经生产者或生产企业确认的合格品。生产者或生产企业应在CQC抽样后10个工作日内寄出样品。 如生产企业具备《强制性产品认证实施规则 生产企业检测资源及其他认证结果的利用》和认证依据标准要求的检测条件，认证机构可利用生产企业检测资源实施检测，并承认相关结果；如生产企业不具备上述检测条件，应将样品送指定实验室检测。 |
| 26 | 8.3.2市场抽样检测或者检查内容 | 抽样要求：按车辆型式在出厂产品或市场销售的产品中（包括整车厂、4S店、经销商以及用户处等）随机抽取样品。从用户处抽样时，应向摩托车生产企业确认抽取的样品的状态。抽取的样品由抽样人封样后，送至指定的检测机构。 检测或者检查的内容：产品一致性核查（与型式试验的样品、申报车辆结构和技术参数的一致性）、整车相关试验（根据审查目的确定）。 如生产企业具备标准和认证实施细则要求的检测条件（见本细则附件4），对于A、B类企业可利用生产企业检测资源实施检测（或目击检测），并承认相关结果；如生产企业不具备标准要求的检测条件，应将样品送指定实验室检测。 | CQC根据企业分类管理及认证风险情况，必要时，对A、B、C、D类企业进行市场抽样。 CQC制定市场抽样检测或者检查方案，从型式试验检测项目中选取部分或全部项目进行抽样检测。由指定人员在市场销售的认证产品中按抽样检测方案抽取样品，样品应送指定实验室进行检测或者检查。 市场抽样检测或者检查时，抽样地点应选择工厂的直销门市部或信用度高的网上商城或生产者（制造商）、生产企业授权的经销门市等，生产者（制造商）、生产企业应对市场抽样的样品真实性予以确认。抽样人员由CQC管理人员、检查员、实验室的相关人员组成，抽样人员数量不少于2人。 |
| 28 | 8.4 质量信息应用 | 依据产品实施规则8.4条的要求执行。 | 删除此条 |
| 29 | 9.3认证变更（含标准换版）的要求 | 9.3认证变更（含标准换版）的要求 | 9.3认证证书的变更/扩展 |
| 30 | 9.3.1认证变更/扩展的基本要求 | （一）认证证书上涉及内容发生变化：认证委托人、生产者（制造商）、生产企业名称和/或地址；产品名称、型号；认证依据标准； （二）已获证产品发生技术变更（设计、结构参数、关键零部件/原材料等）影响相关标准的符合性或型式试验样品的一致性时，《摩托车产品结构及技术参数》内容发生变化； （五）其他应当变更的情形：到期换证、调整适用商标。 / | （一）认证证书上涉及内容发生变化：认证委托人、生产者（制造商）、生产企业名称和/或地址；产品名称、型号；实施规则、认证依据标准； （二）已获证产品发生技术变更（设计、结构参数、关键零部件/原材料供应商变化及生产条件变化等）影响相关标准的符合性或型式试验样品的一致性时，《摩托车产品结构及技术参数》内容发生变化； （五）其他应当变更/扩展的情形：到期换证、调整适用商标、销售型号等； （六）认证委托人、生产者（制造商）、生产企业因特殊原因需要变更时。 |
| 31 | 9.3.3认证变更的资料变更 | 9.3.3认证变更的资料变更 / | 9.3.3认证变更/扩展的资料变更 6、同一生产者（制造商）增加不同生产场地生产一致性相同的同一型号产品。 |
| 32 | 10.2 标志加施 | 认证委托人应按照产品实施规则10.2条要求加施认证标志。 | 认证委托人应按照《实施规则》10.1条要求加施认证标志，单车认证产品加施标准规格的CCC标志。 |
| 33 | 10.3车辆一致性证书 | 10.3车辆一致性证书 (1)车辆一致性证书的样式、相关要求及参数内容见产品实施规则见附件5《车辆一致性证书COC》； (2)一致性证书字体应采用宋体，并加施符合规则要求和CQC制定的编码规则的二维码。 (3)生产者（制造商）或生产企业应在车辆一致性证书打印后2个工作日内将数据上传至CQC指定的信息化系统。 (4)车辆一致性证书的版本和有效性以企业向认证机构备案和认证机构的审批结果为准，其版本和有效性可独立于CCC证书进行管理。 | 10.3车辆一致性证书(COC) 依据《实施规则》10.2条执行。 (1)车辆一致性证书的样式、相关要求及参数内容见产品实施规则见附件4《车辆一致性证书（COC）》，可按照具体车型做差异化处理； (2)一致性证书字体应加施符合规则附件4要求和CQC制定的编码规则的二维码要求； |
| 34 | 11收费 | 认证申请费、产品检测费、工厂审查费、批准与注册费、监督复查费、证书年金等收费项目，由CQC和实验室按照国家关于强制性产品认证收费标准的规定收取。 产品检测费及工厂审查费依据实际发生计算，依据发改价格［2009］1034号文规定，新增项目（发改价格［2009］1034发文后新增检测项目、检测方法、检测内容有调整变动）依据备案的试验收费标准收取。 TMP检测费按照已报国家发改委备案的《强制性产品认证的产品检测费标准》的50%与实验室能力的审查、现场检测的工时人日数费用相比较的上限收取（最高不得超过检测总费用100%）。 WMT检测费按照已报国家发改委备案的《强制性产品认证的产品检测费标准》的50%与实验室能力的审查、现场检测的工时人日数费用相比较的下限收取。 上述费用由相关的指定实验室收取，CQC仅收取相关认证申请费、资料审核费、工厂检查人日费用。 | CQC 按照国家规定制定收费标准并公示，按收费标准或合同约定价格向认证委托人收费。 具体依据中心相关规定要求, 首页>>业务在线>>公开文件>>收费公示。 |
| 35 | 附件 |  | 重新调整附件次序及编号 |
|  | 认证委托资料清单 | 1.1、委托人、生产者（制造商）、生产企业的工商注册证明或其他相关的合法注册证明； / | 委托人、生产者（制造商）、生产企业（境内企业）的工商注册证明及产业准入证明或境外合法生产经营的证明； 增加：2.9、生产企业有关工厂质量保证能力和产品一致性控制的自我评估报告（必要时） 3.6、生产者（制造商）产品脉络表，见附件4附录 |